## Slide 1
측면 사각지대 감지 시스템 (Side BSD) 개발 계획서
AI 비전 기반 안전 장비 구축
작성자 : 정우석

## Slide 2
01. 프로젝트 개요 & 핵심 목표
비전 AI 기술을 통한 독립형(Standalone) 측면 사각지대 충돌 예방 솔루션

## Slide 3
개발 목적: 대형 상용차(화물차, 버스, 지게차 등)의 측/후면 사각지대 충돌 사고 근본적 예방
Standalone 독립형 장비: 차량 CAN 통신(속도/조향) 연동 없이 순수 비전 카메라 영상만으로 동작
Cost-Effective 구조: 가성비 높은 Edge AI NPU 보드 기반으로 제작 비용 대폭 절감
절대 공간 방어: 위험 영역(Polygon ROI) 내 객체의 상대 속도 및 거리를 추정하여 실시간 경고 발송
프로젝트 개요 및 배경

## Slide 4
단일 NPU 다중 카메라
1대의 엣지 NPU 보드에서 좌/우측 2채널 이상 영상을 병렬 처리하여 시스템 단가 최소화
커스텀 Polygon ROI
차체 반사광 및 인접 차선 너머를 제어하는 다각형 DANGER/WARNING 구역 설정
O2O 캘리브레이션
비선형 곡선 피팅 기반 2D 픽셀 좌표의 3D 실거리(Meter) 정밀 변환 및 자동화
스마트 오작동 필터링
ByteTrack 및 VelocityTracker 결합으로 마주 오는 차 및 정지 객체 알람 억제
4대 핵심 개발 목표 (Key Objectives)

## Slide 5
객체 인식 (Detection)
YOLOv8 차량, 사람, 오토바이 등 타임-크리티컬 객체 중심 초고속 경량 인식
객체 추적 (Tracking)
ByteTrack 객체 가려짐(Occlusion) 및 부분 인식 상황에서도 ID 연속성 보장
영상 처리 (Vision)
OpenCV & Python 디워핑(Dewarping), ROI 렌더링, 멀티스레드 스트림 파이프라인 구축
NPU 배포 (Deployment)
RKNN Quantization RK3588 타겟 모델 양자화 변환 및 Headless 데몬 배포
기술 스택 및 아키텍처

## Slide 6
02. 핵심 기술 알고리즘 및 툴체인
정밀 공간 방어, 3D 거리 변환 및 지능형 필터링 알고리즘

## Slide 7
정밀 공간 방어 및 툴체인
오프라인 캘리브레이션 툴체인 (Phase 2)
roi_tuner_v2.py: 카메라 장착 화각별 DANGER / WARNING 구역 정밀 좌표 추출 GUI
distance_calibrator_tool.py: 1m, 2m, 4m, 6m, 10m 실측 데이터 기반 2D-3D 비선형 보간 방정식 산출
multi_camera_recorder.py: 멀티스레딩 기반 실차 원본(Raw) AHD 영상 수집 툴
•
•
•

## Slide 8
상대 속도 추정 (VelocityTracker)
ByteTrack으로 부여된 객체 ID의 프레임 간 3D 실거리 이동량을 시간으로 나누어 상대 속도(m/s)를 정밀 도출합니다.
Mute 기능 (불필요 알람 억제)
반대 차선에서 마주 오는 차량 (예: -5.0 m/s 이하) 및 서행 시 길가에 정지된 차량을 감지하여 불필요한 알람 발생을 자동 차단합니다.
차체에 맺히는 반사광이나 인접 차선 펜스 너머의 객체를 ROI 다각형 판정으로 사전에 배제합니다.
스마트 오작동 필터링 알고리즘

## Slide 9
03. 개발 일정 및 품질 검증 방안
Phase 1~5 마일스톤 및 실차 환경 QA 프레임워크

## Slide 10
알고리즘 PoC
YOLOv8 모델 검증 및 Polygon ROI 판정 로직 구축
툴체인 확보
ROI Tuner & 거리 캘리브레이션 GUI 툴 개발
스마트 필터링
ByteTrack + VelocityTracker 기반 Mute 기능 구현
실차 테스트
차종별 Raw 영상 수집 및 임계값 Golden Ratio 튜닝
Edge NPU 포팅
RKNN 양자화, Headless 데몬 연동 및 양산 검수
단계별 개발 일정 (WBS)

## Slide 11
검증 항목 | 시험 시나리오 및 조건 | 목표 기준 (Pass Criteria)
False Positive (오탐) | 인접 차선 차, 차체 반사광, 차선 분리대 등 오알람 요인 평가 | 비정상 경보율 1% 이하 달성
부분 검출 한계 | 0~1m 초근접 환경에서 잘린 형태(Crop) 객체 추적 테스트 | ByteTrack ID 유지율 95% 이상
프레임 방어 (FPS) | NPU 1대로 좌/우 2채널 동시 인퍼런스 시 부하 측정 | 최소 15~20 FPS 연속 유지
장기 구동 (Endurance) | Headless 데몬 프로세스로 연속 실행 및 메모리 모니터링 | 72시간 연속 구동 시 누수 0%
품질 검증 (QA) 방안

## Slide 12
Q & A
딥러닝 비전 기반 측면 사각지대 감지 시스템 (Side BSD)